## Slide 1
光偏振现象的研究

## Slide 2
一、实验原理
（1）什么是偏振光？
线偏振光
c
H
E
代表光波振动方向

## Slide 3
椭圆偏振光
E
E
圆偏振光
椭圆和圆偏振光可以看作是两个振动方向
互相垂直、相位差恒定的线偏振光的合成。

## Slide 4
合成光振动方程：
→线偏振光；
（3）其它情况→椭圆偏振光。
（1）

## Slide 5
自然光：各个方向上的
光强相等，相位差随机。
部分偏振光：某些方向
上光强强，相位差随机。

## Slide 6
（2）如何产生偏振光
A、以布儒斯特角入射产生线偏振光
自然光
线偏振光
部分偏振光
反射界面
反射光为线偏振光

## Slide 7
马吕斯定律(Malus law)
B、二相色性晶体制成的偏振片

## Slide 8
C、波片
波片是各向异性晶体，对不同振动方向
的光有不同的折射率——双折射现象。
光轴
波片
O光和e光之间的相位差：

## Slide 9
1/4波片使一定波长的o光和e光之间产生90度的相位差。
线偏振光通过1/4波片
线偏振器和1/4波片的组合称为圆偏振器。

## Slide 10
自然光和部分偏振光通过波片后不改变状态
圆偏振光通过1/4波片波片后变成线偏振光。
椭圆偏振光通过1/4波片后一般仍是椭圆偏振光，
但当椭圆对称轴和波片光轴平行时变为
线偏振光。
返回

## Slide 11
方法：
第一步：让光通过检偏器,
并让检偏器旋转一周，则：
线偏振光: 两次光强最大,两次为零。
部分偏振光和椭圆偏振光：两次光强最大,
两次最小,但不为零。
检偏器
自然光和圆偏振光：光强始终不变。
（3）如何检验偏振光
能产生某种偏振态的装置都可以用来检验该偏振态

## Slide 12
第二步：区别自然光与圆偏振光、部分偏振光与椭圆偏振光：
圆偏振光和椭圆偏振光：由两个有确定相位差的相互垂直的光振动合成而成；
自然光和部分偏振光：两个相互垂直的振动之间没有恒定的位相差。

## Slide 13
基本方法：在检偏器前加一块l/4波片
区别自然光和圆偏振光:转动检偏器，有最大光强和消光的为圆偏振光，没有变化的则为自然光。
检偏器

## Slide 14
区别部分偏振光和椭圆偏振光:
同时转动波片和检偏器，有消光现象的为椭圆偏振光，没有消光现象的为部分偏振光。

## Slide 15
1、验证马吕斯定律：
用激光功率计观测检偏器P2相对P1转过的角度与光强I的变化规律。在0º~90º间每10º测一次。
实验内容及要求

## Slide 16
2、观察线偏振光通过波片后的偏振状态
旋转检偏器至消光，然后在两偏振片间插入1/4波片，再旋转波片至消光
检偏器
起偏器
旋转 1/4 波片 C，以改变其慢(或快)轴与入射的线偏振光电矢量之间夹角 。当角分别为 15°、 30°、 45°、 60°、 75°、 90°时，将 A 逐渐旋转 360°，观察光电流的变化，出现几次极大和几次极小值，将光电流的极大值和极小值记录在表 1 中，此说明 1/4 波片出射光的偏振情况。

## Slide 17: 1/2波片的作用
(1) 先转检偏器达到消光，在两偏振片间插入一个 1/2 波片。
(2) l/2 波片任意转动一角度，破坏消光现象。再将检偏器转动360°，又能看到几次消光?为什么?
(3)改变l/2 波片的慢(或快)轴与激光的振动方向之间夹角 的数值，使其分别为 15°、 30°、 45°、 60°、 75°、 90°。转动检偏器到消光位置，记录相应的角度。解释上面实验结果，并因此了解 l/2 波片的作用。

## Slide 18
3、鉴别半导体激光光源：
利用1/4波片和检偏器设计一个鉴别半导体激光
光源为何种偏振光源的办法